FIŞĂ DE OBSERVAŢIE SISTEMATICĂ

Titlul lucrării:Inducţia electromagnetica

Clasa:a-VIII-a

I.Completaţi urmatoarele enunţuri:

I1.Prin supafaţa unei bobine străbătută de un……………………, numit……….. …………..apare un curent…………….respectiv o tensiune electromotoare……………

I2.Inducţia electromagnetică este fenomenul………………….. a unei ………………….într-un circuit,prin suprafaţa căruia…………….

I3.Curentul electric indus  într-un circuit închis străbătut de un flux magnetic variabil are un astfel de sens încât prin câmpul magnetic propriu…………….

II.Rezolvaţi:

I4.Ce t.e.m se induce într-o bobină când fluxul magnetic care o străbate variază de la 2x 10-5Wb la 10-4Wb în 0,1s?

I5.O bobină cu N=100 spire este aşezată într-un câmp magnetic uniform cu inducţia B=0,1T perpendicular pe liniile de câmp.Ştiind diametrul unei spire de 5 cm determinaţi:

a)fluxul magnetic prin bobină;

b)În cât timp trebuie scoasă bobina din câmp pentru a induce în ea o t.e.m de 5V?

FIŞĂ DE ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ

Titlul lucrarii:Inducţia electromagnetica

Scopul lucrarii:Să evidenţieze experimental şi să descrie  fenomenul de inducţie electromagnetică

Teoria lucrării

Inducţia electromagnetică este fenomenul de generare a unei tensiuni electromotoare printr-un circuit străbatut de un flux magnetic variabil.

Fenomenul de inducţie electromagnetică  constă în aparţia unui  câmp electric cu linii de câmp închise în regiunea în care există un flux magnetic variabil în timp.

Tensiunea electromotoare produsă prin inducţie electromagnetică se numeşte tensiune electromotoare indusă iar curentul ce apare în urma acestui fenomen se numeşte curent indus.

Fluxul magnetic variabil care produce fenomenul de inducţie electromagnetică  se numeste flux magnetic inductor.

Experimentul 1

Materiale necesare:

-bobina 2x250 spire               -fire de legatura

-ampermetru                           -magnet bară

-suport universal                    -clemă

Modul de lucru

Se conecteaza o bobină  la bornele unui ampermetru(la bornele 0-10mA) şi se observă comportarea acului ampermetrului atunci când:

- apropiem de bobină polii unui magnet bară

-îndepărtăm magnetul de bobina

-îl metinem nemişcat în interiorul bobinei

Concluzie experimentală

Acul ampermetrului……………………indicând apariţia ………………….

atunci cand spirele bobinei sunt strabătute de un câmp magnetic variabil, adică  dacă se ……….

sau se…………..       magnetul.Daca magnetul  rămâne nemişcat, acul ampermetrului ……..

Se constata apariţia …………………………doar dacă bobina este strabătută de un flux magnetic…………….Este un curent care îşi…………..sensul.

Se fixează apoi magnetul bară într-un suport în  poziţie verticală şi se apropie, respectiv se îndepărtează bobina  conectată la bornele ampermetrului(la bornele 0-10mA)  observându-se comportarea acului ampermetrului.

Concluzie experimentală

Indiferent dacă se miscă magnetul sau bobina se constată apariţia unui curent atunci când există o porţiune de circuit strabătută……………………..

Experimentul 2

Materiale necesare:

-2 bobine  2x250                -miez de fier în forma de U

-ampermetru                       -fire de legatură

-întrerupator                       -sursă de curent continuu

Modul de lucru

Se montează prin intermediul întrerupătorului una dintre bobine la sursa de curent continuu iar cealaltă la bornele ampermetrului(la bornele 0-10 mA).Cele doua bobine se introduc  pe miezul de fier în forma de U.

Se observa  deviaţia acului ampermetrului la închiderea şi deschiderea întrerupătorului şi atunci când întrerupătorul rămâne închis.

Concluzie experimentală

Dacă se închide întrerupătorul, acul ampermetrului conectat la bobina secundar………………  ,       indicând apariţia unui…….. …………. Dacă se deschide întrerupătorul………………………..

Atunci când întrerupătorul rămâne închis ……………….

Circuitul fiind închis se scoate şi se aduce bobina pe miezul de fier în forma de U, observând din nou comportarea acului ampermetrului.

Daca se scoate sau se introduce bobina secundar  cu 500 spire   pe miezul de fier,circuitul fiind închis se observă de asemenea……..